## Slide 1
TCC — TinyML / MLOps
Pipeline Generico para Deteccao de Anomalias em Series Temporais
Estudo de caso: dados sismicos · Validacao em ESP32 real · OTA via HTTP
AUC-PR 0.877
15.377 params
ESP32-D0WD-V3
OTA via HTTP
Engenharia / Ciencia de Dados · 2026
github.com/alvarosamp/TCC

## Slide 2
O Problema
Por que processar na borda?
2 / 18
Sem TinyML na borda
✗
Sensor envia 100% dos dados
✗
Transmissao continua (energia/custo)
✗
Latencia: dados chegam ao servidor
✗
Infraestrutura cara para escalar
✗
Privacidade: dados brutos expostos
Com TinyML na borda
✓
ESP32 decide localmente (20ms/janela)
✓
Transmite apenas quando ha anomalia
✓
Latencia zero — decisao embarcada
✓
Escalavel: logica no dispositivo
✓
Apenas eventos chegam ao servidor
Reducao de transmissao, armazenamento, energia e custo operacional

## Slide 3
Arquitetura do Sistema
Pipeline de ponta a ponta
3 / 18
DADOS & FEATURES
MLOPS & MODELOS
BORDA & OTA
MiniSEED (raw)
Adapter Dominio
Dataset NPZ (contrato)
Features Tabulares
Treino (MLflow)
HPO (Optuna)
Quality Gate
Exportacao TFLite
Servidor FastAPI
OTA HTTP
SPIFFS (flash)
TFLite Micro (inferencia)

## Slide 4
Dataset Sismico
MiniSEED — janelamento e preprocessamento edge-aware
4 / 18
Origem
Estacoes sismologicas (formato MiniSEED)
Classes
Normal (background) Anomalo (evento sismico)
Taxa
40 Hz (800 amostras = 20 s)
Overlap
50% (step de 10 s)
Split
Por evento (sem vazamento temporal)
Janelamento com overlap 50%
Sinal continuo (horas / dias)
J0 20s
J1 20s
J2 20s
J3 20s
← step 10s →
← step 10s →
Preprocessamento Edge-Aware (reproduzivel no microcontrolador)
resample 40 Hz
→
detrend linear
→
demean
→
taper 5%
→
bandpass 0.5-15 Hz
→
zscore por janela
remove_response EXCLUIDO: depende de StationXML — inviavel em firmware

## Slide 5
Arquitetura dos Modelos
Familias suportadas e candidato edge
5 / 18
Classicos Supervisionados
Random Forest Extra Trees Logistic Regression
Baselines e interpretabilidade
Classicos Nao Supervisionados
Isolation Forest
Cenarios com poucos labels
Redes Leves (TinyML)
Tiny CNN ← candidato atual Tiny TCN LSTM
Modelos para exportacao TFLite
Autoencoders
Dense AE CNN AE
Deteccao por erro de reconstrucao
Tiny CNN — Candidato Edge Atual (15.377 parametros)
Input 800x1
→
Conv1D Sep x3
→
BN+Drop
→
AvgPool (global)
→
Dense 48
→
Sigmoid out
head_pooling: avg · conv_type: conv · n_blocks: 3 · base_filters: 16 · dropout: 0.24

## Slide 6
Treinamento e HPO
MLflow para rastreamento · Optuna para busca de hiperparametros
6 / 18
Fluxo MLflow
Carrega profile (seismic_edge_v1)
↓
Carrega dataset NPZ
↓
Extrai features tabulares (26 features)
↓
Treina modelos enabled=true
↓
Avalia val + teste (AUC-PR, F1, FP/h)
↓
Registra no MLflow (params + metricas)
↓
Seleciona candidato edge_candidate=true
↓
Salva candidate_manifest.json
HPO com Optuna
Trials
60 rodadas de busca
Metrica
val_auc_pr (maximizar)
Espaco
filters, kernel, lr, dropout...
Resultado
best_value = 0.9671
Resultado Final do Candidato
AUC-PR (teste)
0.8775
F1 (teste)
0.8109
Precision
0.8431
Recall
0.7810
FP/h
6.75
Parametros
15.377

## Slide 7
Comparativo de Modelos
AUC-PR como metrica primaria (deteccao desbalanceada)
7 / 18
Modelo
AUC-PR
F1
Precision
Recall
FP/h
Edge?
Optuna Tiny CNN v4 (ref. externa)
0.9127
0.8526
0.8982
0.8114
4.90
Sim
Tiny CNN (atual) ← APROVADO
0.8775
0.8109
0.8431
0.7810
6.75
Sim
Tiny CNN (baseline sem HPO)
0.8982
0.7951
0.7310
0.8716
16.94
Sim
Tiny TCN
0.8964
0.7666
0.6790
0.8801
21.98
Sim
Random Forest (Optuna)
0.8127
0.7367
0.7974
0.6846
9.26
Nao
Extra Trees (Optuna)
0.7901
0.7102
0.7589
0.6675
11.30
Nao
STA/LTA (baseline tradicional)
0.1662
0.2760
0.1773
0.6230
—
Nao
Quality gate: AUC-PR >= 0.80 · F1 >= 0.70 · FP/h <= 10 · gap val-test <= 0.08
AUC-PR:

## Slide 8
Quality Gate
Criterios automaticos para promocao a producao
8 / 18
candidate_manifest.json
→
promote_model.py
→
Verifica criterios
→
production_manifest.json
Criterios Configurados
AUC-PR minima
>= 0.80
F1 minimo
>= 0.70
FP por hora
<= 10.0
Gap val-test AUC-PR
<= 0.08
Tamanho do modelo
<= 300 KB
Resultado — Tiny CNN APROVADO
AUC-PR
0.8775
✅ >= 0.80
F1
0.8109
✅ >= 0.70
FP/h
6.75
✅ <= 10.0
Gap val-test
0.018
✅ <= 0.08
Tamanho
25.7 KB
✅ <= 300 KB
Todos os 5 criterios aprovados — modelo promovido a producao

## Slide 9
Exportacao TFLite
Tres formatos de quantizacao para diferentes cenarios
9 / 18
tiny_cnn.keras (modelo Keras)
→
export_tflite.py (conversao)
→
Representative Dataset (int8)
→
Artefatos edge/
float32.tflite
66.2 KB
Pesos em 32 bits Nenhuma quantizacao
Firmware atual (validado no ESP32)
Precisao maxima Maior consumo RAM
float16.tflite
37.9 KB
Pesos em 16 bits Quantizacao de pesos
Alternativa compacta
Bom equilibrio tamanho/precisao
int8.tflite
25.7 KB
Pesos e ativacoes em 8 bits PTQ com rep. dataset
Alvo final (REDUCE_MAX pendente)
Menor tamanho Maior velocidade
Header C/C++ (.h) gerado automaticamente — incluso diretamente no firmware PlatformIO

## Slide 10
Drift Detection
Monitoramento de distribuicao e ciclo de retreino
10 / 18
build_drift _reference
→
check_data _drift
→
retrain _policy
→
drift_to_ota _decision
z-shift (max)
0.0176
Deslocamento de media em desvios padrao
Baixo — medias pouco alteradas
PSI (max)
0.3463
Population Stability Index mudanca de distribuicao
ALTO > 0.2 = significativo
KS p-value (min)
0.000033
Teste Kolmogorov-Smirnov diferenca estatistica
Muito significativo p << 0.05
Politica
retrain_recommended
Decisao OTA
build_and_publish_ota
OTA so liberado quando candidato novo passa o quality gate

## Slide 11
Fluxo OTA Simulado (MLOps)
Manifesto · Pacote · Assinatura HMAC-SHA256 · Rollback
11 / 18
python -m src.ota.build_ota_manifest
Gera ota_manifest.json a partir do production_manifest
python -m src.ota.build_ota_package
Empacota artifact.tflite + calcula SHA-256
python -m src.ota.validate_ota_package
Verifica integridade: SHA-256 + assinatura HMAC
python -m src.ota.publish_local_release
Cria releases/latest.json (simula repositorio OTA)
python -m src.ota.simulate_device_update_check
Dispositivo consulta latest.json e verifica compatibilidade
python -m src.ota.simulate_apply_update
Instalacao simulada com log completo
python -m src.ota.simulate_rollback
Reversao automatica em caso de falha
SHA-256 OK
HMAC OK
Rollback OK
Versao: seismic_edge_v1_tiny_cnn_20260614

## Slide 12
OTA Real no ESP32 via HTTP
Firmware consulta servidor, baixa modelo, valida e carrega
12 / 18
Servidor FastAPI (:8000)
GET /ota/latest
Retorna latest.json com versao e SHA-256
GET /ota/artifact
Faz download do .tflite (streaming)
POST /ota/report
Recebe resultado: success/failed/skipped
GET /metrics
Metricas Prometheus
GET /devices
Registry de dispositivos
⇄
⇄
⇄
HTTP WiFi
ESP32 — ota_http.cpp
SPIFFS.begin()
Monta filesystem na flash
wifi_connect()
Conecta ao AP (15s timeout)
GET /ota/latest
Compara versoes
GET /ota/artifact
Stream → SPIFFS (512B/vez)
sha256_of_file()
mbedtls — valida integridade
ota_load_into_ram()
heap_caps_aligned_alloc(16B)
tflite::GetModel()
Ponteiro SPIFFS ou builtin
Fallback: se WiFi falhar ou SHA-256 divergir → usa modelo compilado no header (.h)

## Slide 13
Mapa de Memoria — ESP32
Flash e RAM com firmware TFLite Micro + OTA
13 / 18
FLASH — 4 MB (huge_app.csv)
Bootloader
8 KB
NVS (WiFi config)
20 KB
OTA data
8 KB
app0 — Firmware
3 MB (usado: 638 KB → 20.3%)
SPIFFS — dados
960 KB (ota_model.tflite: 66 KB)
RAM — 320 KB
Sistema + Arduino + codigo
~50 KB
tensor_arena (TFLite)
100 KB (alocado pelo fw)
s_model_buf (modelo OTA)
66 KB (heap_caps 16B)
Disponivel
~104 KB livres
RAM total usada (firmware + OTA): ~216 KB / 320 KB = 67.5% · Flash: 638 KB / 3072 KB = 20.3%

## Slide 14
Validacao no Hardware Real
ESP32-D0WD-V3 · TFLite Micro · Inferencia embarcada
14 / 18
Status de Validacao
OK
ESP32 detectado no WSL via /dev/ttyUSB0
OK
Chip identificado: ESP32-D0WD-V3
OK
Firmware compilado: RAM 31% / Flash 20%
OK
Upload via esptool bem-sucedido
OK
Modelo float32 carregado e invocado
OK
Saida CSV no serial (score, latencia, CPU%)
OK
OTA HTTP: download + SHA-256 + SPIFFS
⚠
Inferencia int8: REDUCE_MAX (correcao planejada)
Saida Serial (monitor)
[WiFi] IP: 192.168.1.107
[OTA] Nova versao disponivel
[OTA] Baixados: 67768 bytes
[OTA] SHA-256 OK.
Modelo: PIPELINE_TINY_CNN_FLOAT32
Threshold: 0.72419429
run,score,pred,correct,...
0,0.8234,1,1,...
1,0.1023,0,1,...
# summary,inference_ms
# avg: 8.43 ms
# summary,accuracy,0.85

## Slide 15
Resultados Finais
Tiny CNN — 15.377 parametros — dataset sismico
15 / 18
AUC-PR
0.8775
conjunto de teste
AUC-ROC
0.9576
conjunto de teste
F1
0.8109
conjunto de teste
FP/h
6.75
conjunto de teste
Validacao vs Teste
Metrica
Validacao
Teste
AUC-PR
0.8598
0.8775
AUC-ROC
0.9546
0.9576
F1
0.7908
0.8109
Precision
0.8343
0.8431
Recall
0.7517
0.7810
Confusion Matrix (teste)
Pred 0
Pred 1
Real 0
TN: 22.016
FP: 484
Real 1
FN: 729
TP: 2.600
Threshold 0.724 escolhido no val · aplicado diretamente no teste

## Slide 16
Proxima Direcao: Series Temporais Multivariadas
Nova branch em desenvolvimento
16 / 18
Atual — Univariado
Dataset shape
X.shape = (n, 800)
Canais
1 canal (ex: aceleracao Z)
Preprocessamento
zscore global por janela
Modelo
Conv1D 1D simples
Tensor input
shape = (800, 1)
RAM modelo
66 KB (float32)
Novo — Multivariado
Dataset shape
X.shape = (n, 800, C)
Canais
C canais (X, Y, Z acelerometro...)
Preprocessamento
zscore por canal ou global
Modelo
Conv2D ou TCN multicanal
Tensor input
shape = (800, C)
RAM modelo
maior — validar ESP32
Pipeline generico foi projetado para esta extensao — adapter de dominio isola a diferenca de contrato

## Slide 17
Proximos Passos
Prioridades tecnicas e evolucao do sistema
17 / 18
Correcao int8
Retreinar com head_pooling=avg (ja configurado no YAML) e reexportar. Tensor arena int8 cabe em 100 KB — 3x menos que float32.
Validacao int8 real no ESP32
Confirmar inferencia int8 no hardware apos correcao. Medir latencia e comparar com float32.
Reset automatico pos-OTA
Chamar ESP.restart() apos OTA bem-sucedida. Garante ambiente de execucao limpo.
Series Temporais Multivariadas
Expandir pipeline para multiplos canais (branch em desenvolvimento). Adapter de dominio ja isola a diferenca de contrato.
Rollback automatico de firmware
Se AllocateTensors() falhar com modelo OTA, deletar SPIFFS e reverter para builtin automaticamente.
Assinatura RSA/ECDSA no firmware
Substituir HMAC-SHA256 por criptografia assimetrica. Chave publica no dispositivo — sem segredo compartilhado.
Artigo de sistema TinyML/MLOps
Documentar pipeline, resultados e comparativo de modelos em publicacao cientifica.

## Slide 18
Conclusao
✓
Pipeline MLOps completo
Do dado bruto ao dispositivo — rastreavel, automatizado e reproduzivel
✓
Modelo tiny_cnn aprovado
AUC-PR 0.877 · F1 0.811 · FP/h 6.75 · quality gate aprovado
✓
Validacao fisica real
Build, flash e inferencia float32 no ESP32-D0WD-V3
✓
OTA via HTTP implementado
WiFi + download streaming + SHA-256 + SPIFFS + fallback builtin
✓
Drift detection integrado
PSI 0.346, KS p<0.001 → retrain → OTA → ciclo fechado
Proximo: series temporais multivariadas · int8 corrigido · OTA completo
github.com/alvarosamp/TCC · 2026